附件6

化妆品卫生许可抽样检验原则

1 抽样样品选择

化妆品生产许可证的抽样样品按企业生产的产品，从企业成品库中抽取。同一类别中执行相同产品标准的，随机抽取一种主导产品；同一类别中执行不同产品标准的，按每个执行标准，各抽取一种主导产品。所抽取的产品应为同一批次的产品。

以相同原料、同一工艺条件、同一连续周期，生产的同一规格的成品为一个批次。

2 产品的抽样

2.1 净含量不超过1升（或千克）的产品，抽样基数不少于100个。抽取30个样品（样品总量不低于200毫升或克），其中20个样品为检验用样，10个样品为检验备样留存企业。净含量取10件样品平均值，要求平均值大于标示值。

2.2 对于净含量大于1升（或千克）的大包装产品，抽样基数不少于20个，抽取6个样品，其中4个样品为检验用样，2个样品为检验备样留存企业。净含量只检单件允许短缺量。

2.3牙膏产品抽样以箱为单位，根据批量大小，按表1规定确定抽样箱数；从每个取样箱中任取两中盒，从每个盒内取等量支数，并使样本总数不少于50支，其中34支供检验部门检验用，16支留企业作为复检样品。≦10g的牙膏抽样数量不少于2400g膏体的牙膏，1440g膏体的牙膏供检验部门检验用，960g膏体的牙膏留企业作为复检样品。

2.4有特殊检验项目需要的，酌情调整抽样数量。

2.5 企业应附1个标准样品。

3  检验依据

3.1产品标准

QB/T 1645-2004 洗面奶（膏）

QB/T 1857-2004 润肤膏霜

QB/T 1858-2004 香水古龙水

QB/T 1859-2004 香粉 爽身粉 痱子粉

QB/T 1861-1993 香脂

QB/T 1862-1993 发油

QB/T 1974-2004 洗发液（膏）

QB/T 1975-2004 护发素

QB/T 1976-2004 化妆粉块

QB/T 1977-2004 唇膏

QB/T 1978-2004 染发剂

QB/T 2284-1997 发乳

QB/T 2285-1997 头发用冷烫液

QB/T 2286-1997 润肤乳液

QB/T 2287-1997 指甲油

QB 1643-1998 发用摩丝

QB 1644-1998 定型发胶

QB/T 2660－2004 化妆水

GB 8372-2001 牙膏

（注：“洗面奶”产品检验中，企业需提供粘度标准值。“香水”、“花露水”产品检验中，企业需提供相对密度规定值。“发用摩丝”产品检验中，耐热检测应为40℃，24h恢复至室温能正常使用）。

3.2 试验方法标准

GB/T 13531.1-2000 化妆品通用试验方法pH值的测定

GB/T 13531.3-1995 化妆品通用试验方法浊度的测定

GB/T 13531.4-1995 化妆品通用试验方法相对密度的测定

3.3 综合标准

GB 5296.3-2008 消费品使用说明  化妆品通用标签

3.4 卫生标准

GB 7916-1987 化妆品卫生标准

GB 7917.1-1987 化妆品卫生化学标准检验方法汞

GB 7917.2-1987 化妆品卫生化学标准检验方法砷

GB 7917.3-1987 化妆品卫生化学标准检验方法铅

GB 7917.4-1987 化妆品卫生化学标准检验方法甲醇

GB 7918.1-1987 化妆品微生物标准检验方法总则

GB 7918.2-1987 化妆品微生物标准检验方法细菌总数测定

GB 7918.3-1987 化妆品微生物标准检验方法粪大肠菌群

GB 7918.4-1987 化妆品微生物标准检验方法绿脓杆菌

GB 7918.5-1987 化妆品微生物标准检验方法金黄色葡萄球菌

GB 7919-1987 化妆品安全性评价程序和方法

QB/T 1863-1993 染发剂中的苯二胺的测定

QB/T 1864-1993 电位溶出法测定化妆品中铅

3.5 企业标准

经当地标准化部门备案的企业标准。

3.6净含量应依据《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质检总局令第75号）进行检验。

3.7 标签应依据《消费品使用说明化妆品通用标签 GB 5296.3》和《化妆品标识管理规定》（国家质检总局第100号令）进行规定标注项目的检验。牙膏单元抽样产品的标签指标应依据《化妆品标识管理规定》（国家质检总局第100号令）和产品执行标准的规定进行规定标注项目的检验。

4 检验项目、内容及缺陷性质（见表2、表3）。净含量、感官、理化、卫生指标、标签中有一项不合格，则判该产品不合格；牙膏 17项检验项目中有一项不合格，则判定该产品不合格，不符合发放化妆品生产许可证要求。

5 其它说明

5.1 所抽样品执行企业标准的，必须提供经备案的有效企业标准文件。

5.2 凡抽取的样品，标准中有标准值规定的，企业应按要求提供标准值。

5.3 新建企业可提供产品设计标签，其化妆品生产企业卫生许可证号标注为“化妆品生产企业卫生许可证号：GD•FDA（XXXX）29-XK-XXXX”。

5.4 审查组抽样人员与企业相关人员对所抽样品确认无误后，双方在抽样单和封条上签字，企业加盖公章，企业将样品在规定期限送达检验机构。

5.5 如抽样产品的执行标准中对产品进行分类，则应在抽样单中注明产品类型。

5.6 检验机构向企业出具一式两份产品检验报告，由企业签收后一份自留存档，一份送省级食品药品监督管理部门审核组。

5.7产品检验费由企业向检验机构支付.

表1：牙膏抽样规则

| 产品名称 | 抽样基数（箱） | 抽样数量（箱） |
| --- | --- | --- |
| 牙膏 | ≦500 | 5 |
|  | 501～1000 | 8 |
|  | ﹥1000 | 13 |

* 抽样基数不少于500支牙膏。

表2：化妆品产品质量检验项目、内容及缺陷性

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 执行标准 | 缺陷性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重 | 轻 |  |
| 一 | 标签指标 | 产品名称、制造者的名称和地址、内装物量、日期标注、生产许可证及卫生许可证号和产品标准号、特殊用途化妆品卫生批准文号等 | GB5296.3－2008《化妆品标识管理规定》（国家质检总局 第100号令） |  | √ |  |
| 二 | 净含量指标 | 净含量 | 国家质检总局令 第75号 | √ |  |  |
| 三 | 感官指标 | 外观、色泽、香气、膏体结构、清晰度、粉体、透明度、块型、均匀度等 | 按有关国家标准、行业标准或企业标准 | √ |  |  |
| 四 | 理化指标 | 耐热、耐寒、pH值、泡沫、粘度、有效物、活性物、离心分离、密度、浊度、色泽稳定性、细度、总固体、涂擦性能、干燥度、牢固度、疏水性、氧化剂浓度、染色能力等 | 按有关国家标准、行业标准或企业标准 | √ |  |  |
| 五 | 卫生指标 | Pb、Hg、As、细菌总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、甲醇、对苯二胺等 | GB 7916－1987或企业标准 | √ |  |  |

表3：牙膏产品质量检验项目

| 序号 | 检验项目 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膏体、香味 | √ |  |  |
| 2 | 稠度 | √ |  |  |
| 3 | 挤膏压力 | √ |  |  |
| 4 | 泡沫量 | √ |  |  |
| 5 | PH值 | √ | √ |  |
| 6 | 稳定性 | √ |  |  |
| 7 | 过硬颗粒 | √ |  |  |
| 8 | 总氟量（只限含氟牙膏） | √ | √ |  |
| 9 | 可溶氟或游离氟量（只限含氟牙膏） | √ | √ |  |
| 10 | 细菌总数 | √ | √ |  |
| 11 | 粪大肠菌群 | √ | √ |  |
| 12 | 绿脓杆菌 | √ | √ |  |
| 13 | 金黄色葡萄球菌 | √ | √ |  |
| 14 | 铅 | √ | √ |  |
| 15 | 砷 | √ | √ |  |
| 16 | 净含量 | √ |  |  |
| 17 | 标志 | √ |  |  |

注：≦10g的牙膏不检验稠度、挤膏压力和净含量项目。