ICS 71.100.70

Y 42

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

化妆品用原料 D-泛醇

Cosmetic ingredients--D-panthenol

(在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工联合会提出。

本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会（SAC/TC257）归口。

本标准主要单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司、北京宝洁技术有限公司、上海市日用化学工业研究所。

本标准主要起草人：

化妆品用原料D-泛醇

范围

本标准规定了化妆品用原料D-泛醇的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于采用微生物酶法或化学法制得D-泛解酸内酯和3-氨基丙醇进行反应得到化妆品行业的D-泛醇。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 613  化学试剂  比旋光本领（比旋光度）测定通用方法

GB/T 614  化学试剂  折光率测定通用方法

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9741 化学试剂  灼烧残渣测定通用方法

化妆品卫生规范

化学名称、CAS号、分子式、相对分子质量和化学结构式

化学名称：D-(+)-2,4-二羟基-N-（3-羟丙基）-3,3-二甲基丁酰胺

CAS No.:81-13-0

分子式：C9H19NO4

相对分子质量：205.25(按2011年国际相对原子质量)

化学结构式：

要求

感官、理化和卫生指标

感官、理化和卫生指标应符合表1的规定。

感官、理化和卫生指标

| 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 感官指标 | 外观 | 无色或淡黄色，粘稠吸湿性液体 |
|  | 气味 | 轻微的特殊气味 |
| 理化指标 | 鉴别 | 通过试验 |
|  | 含量（以干基计）/（%） | 98.0～102.0 |
|  | 比旋光度(以干基计)/（[α]D20） | +29.0°～ +31.5° |
|  | 折光率/（[n] D20） | 1.495～1.502 |
|  | 3-氨基丙醇/（%） | ≤1.0 |
|  | 水分/（%） | ≤1.0 |
|  | 灼烧残渣/（%） | ≤0.1 |
| 卫生指标 | 铅/ （mg/kg ） | ≤5 |
|  | 砷/（ mg/kg ） | ≤3 |
|  | 汞/（ mg/kg ） | ≤1 |
|  | 菌落总数（CFU/g） | ≤100 |
|  | 霉菌和酵母菌总数（CFU/g） | ≤10 |

试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的水。分析中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T602、GB/T 603的规定制备。本试验所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

感官指标

外观

取试样25 mL，置于比色管中，于自然光线下采用目测的方法观察其色泽及外观形态。

气味

取试样25 mL，置于比色管中，嗅其气味。

理化指标

鉴别

鉴别一（仲裁法）

仪器

电子天平：分度值0.1mg；

滴管；

烘箱；

计时钟；

红外光谱仪。

试剂

- 无水乙醇；

5 mg/mL试样溶液：精密称取50mg试样到10mL容量瓶中，用无水乙醇溶解且稀释至刻度；

溴化钾盐片。

操作程序

取5 mg/mL试样溶液0.5 mL逐渐滴到溴化钾盐片上，在100℃～105℃下烘该样品盐片15分钟。然后进行红外检测，所得图谱应与D-泛醇标准红外谱图一致。

D-泛醇标准红外谱图参见附录A。

鉴别二

试剂

- 氢氧化钠溶液(1 mol/L)；

- 硫酸铜溶液(12.5 %)；

- 盐酸溶液(1 mol/L)；

- 盐酸羟胺；

- 氯化铁溶液（9 %）；

- 10%水溶液：精密称取1 g试样到10 mL容量瓶中，用水溶解至刻度；

- 1%水溶液：精密称取0.25 g试样到25 mL容量瓶中，用水溶解至刻度。

仪器

- 水浴锅；

- 计时钟；

- pH计。

操作步骤

由以下两部分组成：

- 鉴别A

取1 mL 本品10%水溶液加5 mL氢氧化钠溶液(1 mol/L)和1滴硫酸铜溶液(12.5 %)，强烈振

摇，应显深蓝色。

鉴别B

取1 mL 本品1%水溶液加1 mL盐酸溶液(1 mol/L)，水浴加热30分钟，冷却，加0.1 g盐酸

羟胺，混和，加5 mL氢氧化钠溶液(1 mol/L)，放置5分钟，用盐酸溶液（1 mol/L）调pH值至

2.5～3.0，加1滴氯化铁溶液（9 %），应显紫红色。

含量

按附录B规定的方法进行检验。

比旋光度

仪器

电子天平：分度值0.1mg。

容量瓶：50mL。

操作程序

准确称取试样约2.0 g～3.0 g（精确至0.0002 g）,用水溶解，转移至50 mL容量瓶中，加水定容至刻度，摇匀。按GB/T 613规定进行检验。

折光率

按GB/T 614规定的方法测定。

3-氨基丙醇

按附录C规定的方法进行检验。

水分

精密称取试样1.0 g～2.0 g（精确至0.0002），按GB/T 6283中规定的方法测定。

灼烧残渣

精密称取试样1.0 g～2.0 g（精确至0.0002），按GB/T 9741中规定的方法测定。

卫生指标

铅、砷、汞、菌落总数、霉菌和酵母菌总数

按《化妆品卫生规范》中规定的方法检验。

检验规则

生产企业质控部门按本标准规定进行检验，以保证所有出厂的产品都符合本标准的要求。

出厂检验

本标准要求中规定的外观、气味、鉴别、含量、比旋光度、折光率、3-氨基丙醇、水分、灼烧残渣9个项目为出厂检验项目。出厂检验应在型式检验合格的有效期内方为有效。

型式检验

若发生下列情况之一时，应进行型式检验，型式检验项目为本标准要求中的所有项目，包括卫生指标和感官、理化指标：

- 正常生产情况下每年应不少于一次检验；

- 设备或工艺更改时；

- 生产场地转移时；

- 产品停产六个月及以上后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

采样方法

按GB/T 6680中的规定进行采样和确定采样单元数。检验取3份试样，其中1份作试样检测，另2份密封后保存以备复查。

复检

若检验结果不符合本标准要求，应重新加倍取样检验，复验结果如还是有不符合本标准要求，则整批产品判定为不合格品。

判定结果

采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

标志、包装、运输、贮存和保质期

标志

化妆品用原料D-泛醇包装必须采用鲜明的标签。标签的内容应包括：生产厂名、厂址、产品名称、“化妆品用原料D-泛醇”字样、规格、净含量、商标、生产批号或生产日期、贮存条件、本标准编号。

每批出厂的化妆品用原料D-泛醇，都应附有质量证明书，内容包括生产厂名、厂址、产品名称、“化妆品用原料D-泛醇”字样、规格、净含量、商标、生产批号或生产日期、贮存条件、保质期、生产许可证号、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

包装、运输、贮存和保质期

包装

本品装入适当的包装容器内，密封。每件包装量可根据用户的要求而定。包装应符合运输和贮存的规定。

运输

本产品在运输过程中应避免日晒雨淋、受潮，搬运装卸应小心轻放，严禁碰撞，防止包装破损，严禁与有毒有害或其他有污染的物品以及具有氧化性的物质混装、混运。

贮存

本产品应密封贮存，防止日晒、雨淋、受潮，严禁与有毒有害的物品混贮。

保质期

在规定的运输和贮存条件下，产品包装完整和未经启封的情况下，保质期为36个月。

（资料性附录）
D-泛醇标准红外谱图

D-泛醇标准红外谱图

（规范性附录）
D-泛醇含量

仪器

电子天平：分度值0.1mg。

烘箱。

水浴。

容量瓶：1000 mL。

烧瓶：250mL。

移液管：50mL。

配有冷凝管的回流装置。

滴定管。

试剂

高氯酸溶液:C［HCLO4］约0.1mol/L。

冰乙酸。

结晶紫指示液：取结晶紫0.5 g，加冰醋酸100 mL使溶解，摇匀即得。

邻苯二甲酸氢钾溶液:准确称取20.42 g 105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾，加冰乙酸溶解（必要时可在水浴上温热以帮助溶解，注意勿使吸收水分），转移至1000 mL容量瓶中,冷却至室温，补加冰乙酸至刻度。配制成浓度为0.1 mol/L的邻苯二甲酸氢钾溶液。

操作程序

准确称取试样约0.4 g～0.6 g（精确至0.0002g），置250 mL烧瓶中，精密加入50 mL高氯酸溶液（0.1 mol/L）。装上磨口的玻璃冷凝管，加热回流5小时。放冷，注意勿使空气中水分进入冷凝管。用冰乙酸淋洗冷凝管，洗液并入烧瓶。加5滴结晶紫指示液，用邻苯二甲酸氢钾溶液（0.1 mol/L）滴定至蓝绿色为终点。同时作空白。

结果计算

D-泛醇的含量X1(以干基计,以质量分数表示，数值以%计)，按式(B.1)计算:

(B.1)

式中：

X1        ——D-泛醇的含量，%；

C    ——邻苯二甲酸氢钾溶液的浓度，单位为摩尔每升或毫摩尔每毫升（mol/L或mmol/mL）；

V1       ——滴定试样消耗的邻苯二甲酸氢钾溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2       ——滴定空白消耗的邻苯二甲酸氢钾溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m     ——试样的质量，单位为克（g）；

X2        ——试样的水分，%；

0.2053——与1.00 mL高氯酸标准溶液[C(HCLO4)= 1 mol/L]相当的以克表示的D-泛醇的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmoL）。

计算结果保留一位小数。

允许差

两次平行测定结果的之差不大于0.5%，取其算术平均数为计算值。

（规范性附录）
3-氨基丙醇含量

仪器

电子天平：分度值0.1mg。

容量瓶：100mL。

烧瓶：50mL。

酸式滴定管。

试剂

无水乙醇。

溴麝香草酚蓝。

硫酸标准溶液：C［H2SO4］约0.05mol/L 。

溴麝香草酚蓝指示液：用96 %乙醇水溶液溶解100 mg溴麝香草酚蓝到100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀，如有必要可以过滤。

操作程序

准确称取试样约5.0 g～7.0 g（精确到0.0002g），置50 mL烧瓶中，加10 mL水溶解，加溴麝香草酚蓝指示液10滴，用0.05 mol/L硫酸标准溶液滴定至呈黄色为终点。

结果计算

3-氨基丙醇含量按式(C.1)计算:

(C.1)

式中：

X3     ——试样中3-氨基丙醇的含量，%；

——硫酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升或毫摩尔每毫升（mol/L或mmol/mL）；

——滴定试样消耗的H2SO4标准溶液的量，单位为毫升（mL）；

——试样的质量，单位为克（g）；

0.15——与1.00 mL硫酸标准溶液[C(H2SO4)= 1 mol/L]相当的以克表示的3-氨基丙醇的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmoL）。

计算结果保留一位小数。

允许差

两次平行测定结果的之差不大于0.05%，取其算术平均数为计算值。

_________________________________