中华人民共和国国家标准

手洗餐具用洗涤剂

编制说明

（征求意见二稿）

标准编制工作组

二○一六年七月

国家标准《手洗餐具用洗涤剂》修订

编制说明

（征求意见稿）

1 工作概况

1.1任务来源

根据国标委下达的2014年第二批国家标准制修订计划，要求对手洗餐具用洗涤剂国家标准﹙项目编号20142560-T-607﹚进行修订。

1.2 主要工作过程

为确保标准质量，标准化秘书处在落实了该标准的修订计划后，分别与相关企业进行了标准修订内容的意见征询，同时参考近些年手洗餐具用洗涤剂产品市场调查情况，初步起草了修订草案稿，于2015年10月9日召集10余家相关企业在太原进行了讨论。在此基础上起草征求意见初稿，并于2016年4月11日在广州召集15余家相关企业进一步研讨，修改后形成征求意见稿发全体委员进行公开意见征询。结止5月中旬收到共计24家企业60多条返馈意见，标准化秘书处经认真斟酌修改后于2016年7月8日召集多家相关企业在太原又进行了讨论后形成此稿。

2  标准修订理由和编制原则

手洗餐具用洗涤剂标准从2000年修订后至今执行已15年之久。十多年来，该强制性标准对手洗餐具用洗涤剂产品的产量和质量均起到了积极的推动作用。近些年，国家针对涉及环境安全和人身安全的产品给于了高度重视，为此也将餐具类洗涤剂归为食品相关产品而受到广泛关注，至使执行多年的手洗餐具用洗涤剂标准需顺应形势进行修订。

产品标准是保护消费者利益和维护生产企业合法权益的双刃剑，其内容涉及到产品性能、人体安全和对环境的保护，以及经济实用性等。标准中所规定的项目指标应能较全面的控制和评价产品质量，既考虑能满足国家发展的要求，又要满足人民生活的需要，还要在保证产品质量及使用安全的前提下，为产品配方的技术进步留有空间。因此，修订标准原则上要求所设立的项目要科学，指标要合理。

3  修订内容的分析

本标准修订内容主要包括：涉及环保的原材料要求，涉及产品质量的理化指标和性能要求，涉及产品的安全卫生要求，以及检验规则、标识、包装等。

3.1技术要求

为确保产品对环境和人体的安全，标准在“基本要求”中针对产品配方所用原料均给出了具体的规定，如：对表面活性剂的初级或最终生物降解性的具体要求；防腐剂、着色剂、香精等要符合14930.1中的相关规定；产品的安全性指标要符合14930.1的规定，项目包括砷、重金属、甲醇、甲醛；产品的卫生指标要符合14930.1规定，其项目包括菌落总数、大肠菌群。

3.2产品类型

本标准修订时注重配合目前市场商品的功能标识状况，以及与14930.1《食品安全国家标准  洗涤剂》标准的衔接，对产品分类及标示给予较明确的规定。

3.3  修订总有效物检测方法依据

标准以 “总有效物”表达产品所含的有效成份，原标准采用QB 1994-1994《浴液》检测方法，现修订采用GB/T 13173《表面活性剂  洗涤剂试验方法》 “洗涤剂中总活性物含量的测定”，统一规范了洗涤剂产品的检验方法。

3.4  修订稳定性测试温度范围

原标准规定低温稳定性测试温度为-3℃~-10℃，该测试温度的控制范围过于宽范，不够严谨。参考目前液体类洗涤剂稳定性测试时普遍采用的温度控制范围，本标准修订耐热测试温度为：（40±2）℃；耐寒测试温度为：（-5±2）℃。

3.5  pH值

综合考虑物料、去污性能、使用安全 (接触到皮肤时可能引起的刺激性)等因素规定其适用范围。

3.6 取消对甲醇、甲醛、砷、重金属、荧光增白剂的要求

理由：统一采纳14930.1《食品安全国家标准  洗涤剂》中的有关规定。

3.8  取消对净含量计量的要求

理由：国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》是国家对消费产品的统一法规，各种产品均必须执行，故在本产品标准中无需再重复给出要求。

3.8  取消对产品保质期的要求

理由：本标准要求产品标识和包装执行QB/T2952，其中对产品保质期已有规定，故在本标准中无需再重复规定。

3.9  修订检验规则、标识和包装要求

进一步统一规范了该类产品的检验规则、标识和包装要求。本标准修订检验规则采用QB/T2951《洗涤用品检验规则》；标识要求采用GB/T ××××  《消费品使用说明  洗涤用品标签》；包装要求采用QB/T2952《洗涤用品标识和包装要求》。

3.10  附录修订

对附录中去油率测试方法的部分操作进行适当的修改，提高了测试精度。

4    国内餐具类洗涤剂产品质量分析及采标情况

餐具类洗涤剂是食品用洗涤剂的主要部分，其涉及到民众一日三餐具的清洁，因此产量很大，其质量受到广泛关注。自1985年国家确定产品质量国家监督抽查制度以来，在多次安排的国家监督抽查中，餐具洗涤剂均被列入国家监督抽查产品名录。根据 国家技术监督局近些年来对全国23个省、自治区、直辖市近百家企业生产的百余种餐具洗涤剂产品质量抽查数据分析，产品中涉及安全的砷、重金属、甲醇、荧光增白剂四个项目均能达到合格。不合格项多出现在甲醛和菌落总数，其不合格率分别占比2﹪左右。理化指标的不合格率分别占比1﹪~2﹪左右，产品总的合格率在95%左右。

鉴于餐具洗涤剂实施生产许可证制度，且产品标准为国家强制性标准，产品明示执行国家标准的比例较高，采标率达90﹪以上。90%的企业配备有产品质量检验设备和检验员，能够对出厂产品进行一定程度的质量控制。但能够实施全检的企业有限，不能自检的项目主要为重金属和微生物。历年国家监督抽查全国餐具洗涤剂和果蔬清洗剂数据见表1。

表1 国家监督抽查全国餐具洗涤剂和果蔬清洗剂质量情况的汇总

| 抽检日期 | 抽检企业家数 | 抽检样品数 | 检验项目 | 不合格项目 | 不合格样品批次 | 产品抽检合格率 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000年 第1季度 | 47 | 62 | 1、感官指标 2、总活性物含量 3、pH 4、去污力 5、甲醇 6、甲醛 7、砷 8、重金属 9、荧光增白剂 10、菌落总数 11、大肠菌群、 | 稳定性 总活性物含量 去污力 | 2 | 96.8 | GB 9985-88 GB 14930.1-94 |
| 2002年 第2季度 | 39 | 40 |  | 总活性物含量 甲醛 | 2 | 95.0 | GB 9985-2000 GB 14930.1-94 |
| 2004年 第2季度 | 63 | 86 |  | 总活性物含量 菌落总数 | 3 | 96.5 |  |
| 2009年 第3季度 | 98 | 109 |  | 总活性物含量 去污力 甲醛 菌落总数 | 6 | 94.5 |  |
| 2012年 第2季度 | 74 | 90 |  | 总活性物含量 菌落总数 | 3 | 96.7 |  |
| 2014年 第2季度 | 380 | 438 |  | 总活性物含量 去污力 甲醇 甲醛 菌落总数 大肠菌群 | 28 | 93.6 |  |

表2   部分国外市场商品分析

| 序号 | 商品名称 | 生产厂家 | 总活性物含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 狮王CHARMY离子发泡洗洁精（清新柑橘） | 日本狮王 | 39.5 |
| 2 | 狮王CHARMY泡沫护手洗洁精 | 日本狮王 | 28.9 |
| 3 | 狮王CHARMY泡沫洗洁精（玫瑰香型） | 日本狮王 | 38.6 |
| 4 | 狮王CHARMY magica | 日本狮王 | 30.8 |
| 5 | 花王台所用洗洁精 | 日本花王 | 42.4 |
| 6 | 花王家庭紧凑型洗洁精 | 日本花王 | 33 |
| 7 | FAIRY lemon | 英国宝洁 | 23.8 |
| 8 | FAIRY Original | 英国宝洁 | 31.6 |
| 9 | DAWN ultra | 美国宝洁 | 28 |
| 10 | DAWN platinum | 美国宝洁 | 41.4 |
| 11 | Palmolive antibacteria | 美国高露洁-棕榈 | 26.4 |
| 12 | Joy | 美国宝洁 | 20.9 |
| 13 | Green works | 美国高乐氏 | 21.1 |

5  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

6  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

7  采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准。据资料查询：日本有执行多年未经修订的用于水果、蔬菜和餐具的洗涤剂标准、台湾有相关的食品用洗涤剂卫生标准。

8  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突，与国家卫生部门技术规范及国家食品安全相关标准协调一致。

9  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

10  标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

12  废止现行相关标准的建议

暂无。

13  其它应予说明的事项

今后应加强产品使用安全方法的研究，弥补产品标准对使用安全性能评价的需求。

参考资料